## Slide 1
Utblick luftkvalitet
Luftkvalitetsmodellering i stadsmiljö – preliminära resultat från SCAC
presenteras av Lars Gidhagen med stöd från - Christer Johansson, Slb - Kristina Eneroth, Slb - David Segersson, SMHI - Gunnar Omstedt, SMHI

## Slide 2
93 x 112 km2
109 x 182 km2
SCAC: Modellområden för exponeringsberäkning
Stockholm
Göteborg
Umeå
172 x 190 km2
Årsvärden av PM10, PM2.5 och Black Carbon (BC) med hög upplösning (~50 m) för perioden 1990-2011 har används för att se hälsosamband mot:
a) hjärt-kärl-sjukdomar b) nedsatt lungfunktion
Källbidrag: trafik (avgas och slitage), vedeldning, sjöfart, övrigt och LRT

## Slide 3
SCAC: Källbidrag och exponering över 3 städer
Göteborg
Stockholm
Umeå
Exponering över 35x35 km2 stora områden, för större jämförbarhet:

## Slide 4
Modeller Göteborg och Umeå: - Dispersion (väg, punkt), med quad - Airviro Gauss (ytkällor) - OSPM (gaturum trafik)
Modeller Stockolm - Airviro Gauss, med quad - OSPM
SCAC: modeller, beräkningsgrid

## Slide 5
SCAC: exponering PM10
Lokala bidrag:
Trafikbidrag dominerar för Gbg och Sthlm, betydligt mindre i Umeå
Stort vedbidrag i alla tre städer, dominerande i Umeå
Industriella utsläpp viss roll i Gbg och Umeå
Befolkningsviktad exponering (dock utan gaturumstillägg)
28%
27%
21%

## Slide 6
SCAC: exponering PM2.5
Lokala bidrag:
Vedbidrag dominerar i Gbg och Umeå, lika stort som trafikbidraget i Sthlm
Befolkningsviktad exponering (dock utan gaturumstillägg)
36%
30%
27%

## Slide 7
SCAC: exponering Black Carbon
Lokala bidrag:
Trafikbidrag och vedbidrag ungefär lika stora i Gbg och Umeå, trafik dominerar i Stockholm
Befolkningsviktad exponering (dock utan gaturumstillägg)
70%
55%
57%
Långväga bidraget (LRT):
Osäker skattning, men klart att lokala källbidraget dominerar.

## Slide 8
SCAC: Healt Impact Assessment (HIA)
Göteborg
Stockholm
Umeå
Befolkning: 684 127
Naturlig dödlighet per år
Totalt = 0,94% av tot bef.
>30 år = 1,4% av bef >30 år
Befolkning: 1 655 490
Naturlig dödlighet per år
Total = 0,75% av tot bef.
>30 år = 1,1% av bef >30 år
Befolkning: 109 823
Naturlig dödlighet per år
Totalt = 1,01% av tot bef.
>30 år = 1,5% av bef >30 år

## Slide 9
SCAC: Hälsouppskattning med 3 olika samband
Slitagepartiklar (2.5 – 10 µm)
  +1,68% per 10 µg/m3 - Meister et al. Stockholm (hela bef.)
Trafikpartiklar, <2.5 µm (avgaser och slitage) samt vedeldning
  +6,2% per 10 µg/m3 – Hoek et al. (2013) (>30 år)
Slitagepartiklar (2.5 – 10 µm)
  +1,68% per 10 µg/m3 - Meister et al. Stockholm (hela bef.)
Trafikpartiklar, <2.5 µm (avgaser och slitage) samt vedeldning
  +17% per 10 µg/m3 – Jerrett et al. Los Angeles (>30 år)
Slitagepartiklar (2.5 – 10 µm)
  +1,68% per 10 µg/m3 - Meister et al. Stockholm (hela bef.)
Sotpartiklar (avgaser och vedrök)
  +60% per 10 µg/m3 (40% - 90%) – Jansen et al. pooled (>30 år)
WHO
LA
BC

## Slide 10
* Threshold för LRT effekt
= 2 µg/m3, RR = 6% per 10 µg/m3
SCAC: Hälsouppskattning med 3 olika samband

## Slide 11
* Threshold för LRT effekt
= 2 µg/m3, RR = 6% per 10 µg/m3
SCAC: Hälsouppskattning med 3 olika samband
Slutsater:
Lokala källor dominerar påverkan på dödlighet - förbränningspartiklar viktigast, slitagepartiklar mindre viktiga - vedeldning mer viktigt än väntat
Val av metod för RR (Relative Risk) viktigt